## Slide 36
基准制：国家标准中规定了两种基准制，即基孔制和基轴制。
基孔制：基本尺寸相同的相互配合的孔和轴，将孔的公差带位置固定，通过变换轴的公差带位置而得到不同的配合（间隙配合、过渡配合、过盈配合）。
基孔制的孔称为基准孔，其下偏差为零，基孔制的基本偏差代号为“H”
基轴制：基本尺寸相同的相互配合的孔和轴，将轴的公差带位置固定，通过变换孔的公差带位置而得到不同的配合（间隙配合、过渡配合、过盈配合）。
基轴制的轴称为基准轴，其上偏差为零，基轴制的基本偏差代号为“h”。

## Slide 38
基准制的选用：基准制的选择主要根据机器的功能、结构、加工工艺、装配及经济效益等多种因素综合考虑；一般情况下优先选用基孔制配合
公差等级的选用: 公差等级的高低直接影响机器性能和加工成本，一般情况下在满足机器性能和使用要求的前提下，尽可能选用较低的公差等级。公差等级的选用还要遵守国家标准中对孔、轴配合的有关规定。 在生产实践中往往依据所选用的公差等级来确定加工方法，如下表所示为各种加工方法所能达到的公差等级。